## Slide 1
小型扫地车MN-C200

## Slide 2: 详细介绍
MN-C200小型电动扫地机主要用于高校、物业小区、工厂车间、广场等场所的室内外清扫。
清扫作业时，自动调节刷把升降，两只边刷将垃圾收集至中间位置，通过主刷抛甩至垃圾箱中，如粉尘较大时，可通过按下振尘按钮来保持滤芯的清洁度，保证清扫效果。
Notes: 科学作业，精制配件；培训简易，四部到位。

## Slide 3
性能特点
双刷，小巧灵活，通过性好。
主刷和边刷自动升降，一键操作。
采用先进的高性能免维护电池，不漏液,不产生有害气体。
大型粉尘过滤网，可完全清理灰尘，电动震动器可以自动清洁过滤网。
钢制底盘一次压模成型，承重力强，持久耐用型轮胎，具备刹车装置。
所有机械部件易拆卸，可轻松更换主刷边刷和过滤器。
外形美观大方，性能稳定，维修率低，扫地效果显著。
可选配PFC充电机，喷水功能，遮阳棚。

## Slide 4: 产品信息
项目名称 | 参数
清扫宽度 | >1300mm
工作效率 | >7000㎡/h
爬坡能力 | 20%
主刷长度 | 700mm
动力源 | 48v
工作时间 | 4-6h
尘箱容量 | 130L
驱动功率 | 1200w
行驶速度 | 8km/h
过滤面积 | 5㎡
转弯半径 | 1000mm
水箱容量 | 25L