## Slide 1
HDT-101B型GPS信号屏蔽器

## Slide 2: 产品介绍
HDT-101B（GPS版）型高性能GPS信号屏蔽器是一款我司独立研发的全新一代室内型GPS信号屏蔽器。本产品内置有4组高性能干扰信号发生器，配合4根外置内置高增益全向天线，启动后即可持续不间断地发射GPS干扰信号，凡是处于屏蔽范围内的市面上所有GPS类定位，导航，测速，跟踪类设备均无法正常工作。
HDT-101B（GPS版）型屏蔽器外壳采用金属设计，一体化散热，内部工作温度低，可长期稳定持续开机工作，设备寿命高于同类产品30%以上。

## Slide 3: 产品信息
产品型号 | HDT-101B (GPS标准版)
产品名称 | 室内型无线信号屏蔽器
屏蔽频段 | GPS卫星定位信号
理论屏蔽距离 | 1-60米 (10-400平方米)
屏蔽设备 | 各类GPS定位、测速、追踪设备
供电方式 | 220V市电
适用环境 | 停车场，仓库，厂房等各类环境

## Slide 4
产品特色
内置4组高性能高斯白噪音发生源；
4组高增益天线，低驻波，长距离发射；
轻量化设计，便于安装与运输；
元器件均采用国内外一线大牌，产品寿命远高于业内平均水平；
屏蔽频段均可按需定制；
总发射功率高，屏蔽距离是同级别产品的3倍；
内部设计有有高温预警及自我保护功能；
进口大尺寸散热片，确保内部工作温度平稳，延长产品寿命30%以上。